Rys. 1. Schemat połączeń pneumatycznych

Rys. 2. Schemat połączeń elektrycznych

Tabela 1. Ocena budowy i działania układu elektropneumatycznego.

| Określ, czy stwierdzenie jest prawdziwe (TAK) lub nieprawdziwe (NIE) wpisując „X” w odpowiednie pole. | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zespół przygotowania powietrza 0Z1 posiada smarownicę. |  |  |
| 2. | W układzie zamontowany jest elektrozawór monostabilny 3/2 normalnie otwarty. |  |  |
| 3. | W układzie zamontowany jest elektrozawór monostabilny 5/2. |  |  |
| 4. | Siłownik 2A1 jest siłownikiem dwustronnego działania. |  |  |
| 5. | Wyłącznik krańcowy B1 wykrywa maksymalne wysunięcie tłoczyska siłownika 1A1. |  |  |
| 6. | Przy wsuniętym tłoczysku siłownika 1A1 zestyk wyłącznika krańcowego B1 jest otwarty. |  |  |
| 7. | Wyłącznik krańcowy B2 wykrywa maksymalne wsunięcie tłoczyska siłownika 2A1. |  |  |
| 8. | Przy wysuniętym tłoczysku siłownika 2A1 zestyk wyłącznika krańcowego B2 jest otwarty. |  |  |
| 9. | Zawór 1V2 zamontowany jest tak, że przyspieszać będzie ruch tłoczyska siłownika 1A1 przy wsuwaniu. |  |  |
| 10. | Zawór 1V3 zamontowany jest na dopływie siłownika 1A1. |  |  |
| 11. | Zawór 2V2 zamontowany jest tak, że realizuje dławienie na wlocie do komory siłownika 2A1. |  |  |
| 12. | Zawór 2V2 umożliwia zmniejszenie prędkości wsuwania tłoczyska siłownika 2A1. |  |  |
| 13. | Naciśnięcie przycisku S1 rozpoczyna pracę układu. |  |  |
| 14. | W układzie zastosowano samopodtrzymanie zasilania cewki przekaźnika K1 |  |  |
| 15. | Po zasileniu cewki Y1 wysunie się tłoczysko siłownika 2A1. |  |  |
| 16. | Po zasileniu cewki Y2 wysunie się tłoczysko siłownika 1A1. |  |  |
| 17. | Tłoczysko siłownika 2A1 wysunie się po 5s od aktywowania wyłącznika krańcowego B1. |  |  |
| 18. | Tłoczysko siłownika 1A1 wsunie się po 5s od aktywowania wyłącznika krańcowego B2. |  |  |
| 19. | Po zakończeniu cyklu pracy siłowników, kolejny cykl rozpoczyna się automatycznie. |  |  |
| 20. | Naciśnięcie przycisku S0 powoduje przerwanie pracy układu i natychmiastowe wsunięcie tłoczysk obu siłowników. |  |  |

Tabela 2. Ocena zgodności wyników pomiarów ze schematem połączeń elektrycznych.

| Lp. | Odcinek pomiaru | Wartość rezystancji | Jednostka miary | Ocena zgodności (wpisz „X” w odpowiedniej kolumnie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | zgodny | niezgodny |
| 1. | +24V / S0:1 | 0,1 | Ω |  |  |
| 2. | S0:1 / S0:2 przed wciśnięciem S0 | 0,1 | Ω |  |  |
| 3. | S0:1 / S0:2 po wciśnięciu S0 | ∞ | Ω |  |  |
| 4. | S0:2 / S1:3 | 0,2 | Ω |  |  |
| 5. | S0:2 / K1:13 | 0,1 | Ω |  |  |
| 6. | S0:2 / K1:23 | ∞ | Ω |  |  |
| 7. | S0:2 / B1:3 | 0,2 | Ω |  |  |
| 8. | S0:2 / K2:3 | ∞ | Ω |  |  |
| 9. | 0V / K1:A2 | 0,1 | Ω |  |  |
| 10. | 0V / Y1: 2 | 0,1 | Ω |  |  |
| 11. | 0V / K2:A2 | 0,2 | Ω |  |  |
| 12. | 0V / Y2: 2 | ∞ | Ω |  |  |
| 13. | S1:4 / K1:14 | 0,1 | Ω |  |  |
| 14. | S1:4 / K1:A1 przed załączeniem B2 | 0,3 | Ω |  |  |
| 15. | S1:4 / K1:A1 po testowym załączeniu B2 | 0,3 | Ω |  |  |
| 16. | K1:24 / Y1:1 | 0,2 | Ω |  |  |
| 17. | B1:3 / B1:4 przed załączeniem B1 | 0,2 | Ω |  |  |
| 18. | B1:3 / B1:4 po testowym załączeniu B1 | ∞ | Ω |  |  |
| 19. | B1:4 / K2:A1 | 0,1 | Ω |  |  |
| 20. | K2:4 / Y2:1 | ∞ | Ω |  |  |
| 21. | K1:A1 / K1:A2 | 590 | Ω |  |  |
| 22. | Y1:1 / Y1:2 | 198 | Ω |  |  |
| 23. | Y2:1 / 0V | ∞ | Ω |  |  |